## Slide 1: loi de comportement pour la simulation numérique du soudage
Sofiane Hendili
EDF R&D, département MRI
Club-U MFront du 20 mai 2016
PowerPoint 2007
Pour appliquer ce modèle à une présentation existante :
supprimez toutes les diapos de ce document,
puis, onglet [Accueil],
"Nouvelle diapositive",
"Réutiliser les diapositives",
dans le volet Office à droite, cliquez sur [Parcourir],
"Rechercher le fichier",
une fois le fichier sélectionné, clic droit sur une de ses miniatures,
"Insérer toutes les diapositives".
NB : ne pas cocher "Conserver la mise en forme source" en bas du volet d'insertion.

## Slide 2: Contexte
Besoins :
  Projet 3M : transfert sous MFront des LdC de Code_Aster
  Projet SPAR2 :
    Faciliter la maintenance des LdC ;
    Développer des nouvelles lois.
Etape préliminaire :
  Disposer d’une LdC avec transformation de phases métallurgiques sous MFront ;
  Confirmer la fiabilité, la robustesse et les performances de cette loi.
   Re-programmer une loi META de Code_Aster.
MetaAcierEPIL_PT : nouvelle loi MFront de Code_Aster
  Loi élastoplastique à écrouissage isotrope linéaire avec transformation de phase métallurgique et plasticité de transformation, pour un matériau de type ACIER (5 phases).

## Slide 3: Etapes de l’intégration
Evolutions de l’interface Aster-MFront
Ecriture de la loi
Validation

## Slide 4: Évolutions de l’interface Aster-Mfront
Processus de prise en compte des transformations métallurgiques lors d’un calcul mécanique avec Code_Aster
Résolution du problème thermique  T(t)
Résolution du problème métallurgique  Z(t)
Résolution du problème mécanique 
  Influence des transformations de phases dans les relations de comportement :
  Paramètres matériaux = fonctions de Z(t)
  Déformation thermique = fonction de Z(t)
  Formulation du seuil = fonction de Z(t)
  Phénomène spécifique = Plasticité de transformation
Interface Aster-MFront
Fichier MFront

## Slide 5: Programmation de la loi
Equations du modèle
Système discrétisé
, et : nécessitent l’évolution de l’interface Aster-MFront
Discrétisation des équations

## Slide 6: Choix de l’algorithme propriétés matériau - variables internes -variables de commande
Choix de l’algorithme
Définition des propriétés matériau
Variables de commande
Variables internes

## Slide 7: Initialisation des variables locales à l’algorithme
Calcul de
Calcul de :

## Slide 8: Algorithme de résolution
Si le critère plastique est vérifié , c’est-à-dire, si :
Alors résoudre le système suivant :
S et donc résoudre le système :

## Slide 9: Variables internes
V1 | Composantes de
V2 | 
… | 
Vk | 
Vk+1 | p
Vk+2 … Vk+6 | Déformations plastiques de chaque phase
Vk+7 | Indicateur de plasticité
V1 | 
V2 | 
… | 
Vk | 
Vk+1 | p
Vk+2 … Vk+6 | Déformations plastiques de chaque phase
Vk+7 | Indicateur de plasticité

## Slide 10
Syntaxe
ACIER2 = DEFI_MATERIAU ( ELAS_META_FO =(…),
MetaAcierEPIL_PT_FO = _F( YoungModulus = YOUNG,
    PoissonRatio = NU,
    SYY_0 = FBM2,
    SYY_1 = FBM2,
    SYY_2 = FBM2,
    SYY_3 = FBM2,
    SYY_4 = AUS2,
    ETT_0 = FBM1,
    ETT_1 = FBM1,
    ETT_2 = FBM1,
    ETT_3 = FBM1,
    ETT_4 = AUS1,
    metaF1 = FMEL,
    FK_0 = FK0,
    FK_1 = FK1,
    FK_2 = FK2,
    FK_3 = FK3,
    metaFDF_0 = FPRIM,
    metaFDF_1 = FPRIM,
    metaFDF_2 = FPRIM,
    metaFDF_3 = FPRIM,
    ),
U=STAT_NON_LINE( … ,
COMPORTEMENT = _F(RELATION = ‘MetaAcierEPIL_PT’,
RESI_INTE_RELA = 1E-12,), …
)

## Slide 11: validation
CAS TEST 1 : Thermo plasticité et métallurgie découplées en traction simple (HSNV101b) Phase élastique – Phase élasto-plastique – Phase élasto-métallurgique – Phase élasto-plastique
CAS TEST 2 : Thermo plasticité et métallurgie couplées en traction simple (HSNV102b) Phase élastique – Phase élasto-métallo-plastique – Phase élasto-plastique
Barreau cylindrique soumis à des évolution thermiques et métallurgiques connues et uniformes ; La limite élastique et la pente d’écrouissage dépendent de la température et de la composition métallurgique ; Le coefficient de dilatation dépend de la composition métallurgique ; Modélisation 2D axisymétrique. | 
Cas test 1 (découplé) | Cas test 2 (couplé)
Transformation métallurgique de type bainitique | Transformation métallurgique de type martensitique
Les transformation métallurgiques ont lieu pour | Les transformation métallurgiques ont lieu pour
Barreau cylindrique soumis à des évolution thermiques et métallurgiques connues et uniformes ; La limite élastique et la pente d’écrouissage dépendent de la température et de la composition métallurgique ; Le coefficient de dilatation dépend de la composition métallurgique ; Modélisation 2D axisymétrique. | 
Cas test 1 (découplé) | Cas test 2 (couplé)
Transformation métallurgique de type bainitique | Transformation métallurgique de type martensitique

## Slide 12: Résultats : % erreur
Instant | Grandeurs | Aster-Mfront
t=47s |  | 
t=48s | p | 
t=60s | p | 
t=64s | p | 
t=114s | p | 
t=176 | p | 
Instant | Grandeurs | Aster-Mfront
t=47s |  | 
t=48s | p | 
t=60s | p | 
t=64s | p | 
t=114s | p | 
t=176 | p | 
Instant | Grandeurs | Aster-Mfront
t=24s |  | 
t=26s | p | 
t=40s | p | 
t=90s | p | 
Instant | Grandeurs | Aster-Mfront
t=24s |  | 
t=26s | p | 
t=40s | p | 
t=90s | p | 
Test découplé
Test couplé

## Slide 13: Performances
hsnv102b | Aster | MFront
Nb itérations de Newton | 153 | 208
Temps CPU | 2.171 s | 2.752 s
hsnv101b | Aster | MFront
Nb itérations de Newton | 204 | 134
Temps CPU | 2.298 s | 2.150 s

## Slide 14: Performance : Aster vs mfront test découplé (hsnv101b)
Numéro d’ordre | Nb d’itérations | 
 | Aster | MFront
1 | 1 | 1
2 | 1 | 1
3 | 1 | 1
4 | 1 | 1
5 | 1 | 1
6 | 2 | 2
7 | 2 | 2
8 | 2 | 2
9 | 2 | 2
10 | 2 | 2
11 | 2 | 2
12 | 2 | 2
13 | 2 | 2
14 | 1 | 2
15 | 1 | 2
16 | 1 | 2
17 | 1 | 2
18 | 1 | 2
19 | 1 | 2
Numéro d’ordre | Nb d’itérations | 
 | Aster | MFront
20 | 1 | 2
21 | 1 | 2
22 | 1 | 2
23 | 1 | 2
24 | 1 | 2
25 | 1 | 2
26 | 1 | 2
27 | 1 | 2
28 | 1 | 2
29 | 1 | 2
30 | 1 | 2
31 | 1 | 2
32 | 1 | 2
33 | 1 | 2
34 | 1 | 2
35 | 1 | 2
36 | 1 | 2
37 | 1 | 2
38 | 1 | 1
Numéro d’ordre | Nb d’itérations | 
 | Aster | MFront
39 | 5 | 2
40 | 4 | 2
41 | 2 | 2
42 | 6 | 2
43 | 7 | 2
44 | 5 | 2
45 | 6 | 2
46 | 5 | 2
47 | 5 | 2
48 | 5 | 2
49 | 5 | 2
50 | 6 | 2
51 | 4 | 2
52 | 5 | 2
53 | 6 | 2
54 | 4 | 2
55 | 4 | 2
56 | 5 | 2
57 | 4 | 2
Numéro d’ordre | Nb d’itérations | 
 | Aster | MFront
58 | 5 | 2
59 | 5 | 2
60 | 5 | 2
61 | 5 | 2
62 | 5 | 2
63 | 5 | 2
64 | 5 | 2
65 | 5 | 2
66 | 5 | 2
67 | 5 | 2
68 | 5 | 2
69 | 5 | 2
70 | 5 | 2
élastique
élasto-métallurgique
élasto-plastique

## Slide 15: Performance : Aster vs mfront test couplé (hsnv102b)
Numéro d’ordre | Nb d’itérations | 
 | Aster | MFront
1 | 1 | 1
2 | 1 | 1
3 | 1 | 1
4 | 1 | 1
5 | 1 | 1
6 | 1 | 1
7 | 3 | 3
8 | 2 | 3
9 | 2 | 3
10 | 2 | 3
11 | 2 | 3
12 | 2 | 3
13 | 2 | 3
14 | 2 | 3
15 | 2 | 3
16 | 2 | 3
17 | 2 | 3
18 | 2 | 3
19 | 2 | 3
Numéro d’ordre | Nb d’itérations | 
 | Aster | MFront
20 | 2 | 3
21 | 2 | 3
22 | 2 | 3
23 | 2 | 3
24 | 2 | 3
25 | 2 | 3
26 | 2 | 3
27 | 2 | 3
28 | 2 | 3
29 | 2 | 3
30 | 2 | 3
31 | 2 | 3
32 | 2 | 3
33 | 2 | 3
34 | 2 | 3
35 | 2 | 3
36 | 2 | 3
37 | 2 | 3
38 | 2 | 3
Numéro d’ordre | Nb d’itérations | 
 | Aster | MFront
39 | 2 | 3
40 | 2 | 3
41 | 2 | 3
42 | 2 | 3
43 | 2 | 3
44 | 2 | 3
45 | 2 | 3
46 | 2 | 3
47 | 2 | 3
48 | 2 | 3
49 | 2 | 3
50 | 2 | 3
51 | 2 | 3
52 | 2 | 3
53 | 2 | 3
54 | 2 | 3
55 | 2 | 3
56 | 2 | 3
57 | 2 | 3
Numéro d’ordre | Nb d’itérations | 
 | Aster | MFront
58 | 2 | 3
59 | 2 | 3
60 | 2 | 3
61 | 2 | 3
62 | 2 | 3
63 | 2 | 2
64 | 2 | 2
65 | 2 | 2
66 | 2 | 2
67 | 2 | 2
68 | 2 | 2
69 | 2 | 2
70 | 2 | 2
élastique
élasto-métallo-plastique
élasto-plastique

## Slide 16: Performance : CAS test hsnv101b en 3D
hsnv101b | Aster | MFront
Nb itérations de Newton | 278 | 145
Temps CPU | 2 h 18 min 3 s | 2 h 31 min 1 s
Maillage 2 : 231180 éléments
hsnv101b | Aster | MFront
Nb itérations de Newton | 252 | 175
Temps CPU | 2 min 42 s | 4 min 26 s
Maillage 1 : 6842 éléments

## Slide 17: Conclusions
Intégration et validation de la loi MetaAcier_EPIL_PT
Evolution de l’interface Aster - MFront pour les lois META  également pour le mode utilisateur
Bonnes performances / loi Aster optimisée

## Slide 18: Perspectives
Programmer MetaAcierEPIL_PT avec jacobienne analytique
Continuer le transfert des lois META en MFront  Projet 3M
Programmer une nouvelle loi META (loi à écrouissage mixte)  Projet SPAR2
Possibilité de déterminer l’évolution des phases métallurgiques avec MFront ?

## Slide 19
MERCI

## Slide 20
MERCI

## Slide 21: Mise en donnée : paramètres matériaux
ACIER2=DEFI_MATERIAU(
    ELAS_META_FO=_F( E = YOUNG,
    NU = NU,
    F_ALPHA = ALP1,
    C_ALPHA = ALP2,
    PHASE_REFE = 'CHAUD',
    EPSF_EPSC_TREF = 2.52E-3,
    F1_SY = FBM2,
    F2_SY = FBM2,
    F3_SY = FBM2,
    F4_SY = FBM2,
    C_SY = AUS2,
    SY_MELANGE = FMEL,
    TEMP_DEF_ALPHA=900.),
    META_ECRO_LINE=_F(
    F1_D_SIGM_EPSI = FBM1,
    F2_D_SIGM_EPSI = FBM1,
    F3_D_SIGM_EPSI = FBM1,
    F4_D_SIGM_EPSI = FBM1,
    C_D_SIGM_EPSI = AUS1),
    META_PT=_F( F1_K = 0., F2_K = 0., F3_K = 1.E-10, F4_K = 1.E-10,
    F1_D_F_META = FPRIM,
    F2_D_F_META = FPRIM,
    F3_D_F_META = FPRIM,
    F4_D_F_META = FPRIM)
)
ACIER2=DEFI_MATERIAU(
    ELAS_META_FO=_F( E = YOUNG,
    NU = NU,
    F_ALPHA = ALP1,
    C_ALPHA = ALP2,
    PHASE_REFE = 'CHAUD',
    EPSF_EPSC_TREF = 2.52E-3,
    F1_SY = FBM2,
    F2_SY = FBM2,
    F3_SY = FBM2,
    F4_SY = FBM2,
    C_SY = AUS2,
    SY_MELANGE = FMEL,
    TEMP_DEF_ALPHA=900.,
    ),
    MetaAcierEPIL_PT_FO = _F(
    YoungModulus = YOUNG,
    PoissonRatio = NU,
    SYY_0 = FBM2, SYY_1 = FBM2,
    SYY_2 = FBM2, SYY_3 = FBM2,
    SYY_4 = AUS2,
    ETT_0 = FBM1, ETT_1 = FBM1,
    ETT_2 = FBM1, ETT_3 = FBM1,
    ETT_4 = AUS1,
    metaF1 = FMEL,
    FK_0 = FK0, FK_1 = FK1,
    FK_2 = FK2, FK_3 = FK3,
    metaFDF_0 = FPRIM,
    metaFDF_1 = FPRIM,
    metaFDF_2 = FPRIM,
    metaFDF_3 = FPRIM,
    ),

## Slide 22
 Suite
Mécanique des solides
(thermo-mécanique)
Solidification
Physique des
plasmas
Transformation de phase (germination croissance)
Mécanique des
fluides
(métaux liquides)
Simuler Pour Anticiper les Réparations
projet SPAR2

## Slide 23: Travail en cours : jacobienne analytique
hsnv102b | Aster | MFront J num | MFront J prog
Nb itérations de Newton | 153 | 208 | 208
Temps CPU | 2.171 s | 2.752 s | 2.755 s
hsnv101b | Aster | MFront J num | MFront J prog
Nb itérations de Newton | 204 | 134 | 142
Temps CPU | 2.298 s | 2.150 s | 2.262 s
hsnv101b 3D (Maillage 2) | Aster | MFront J num | MFront J prog
Nb itérations de Newton | 278 | 145 | 151
Temps CPU | 2 h 18 min 3 s | 2 h 31 min 1 s | 2 h 40 min 8 s
Suite 
hsnv101b 3D (Maillage 1) | Aster | MFront J num | MFront J prog
Nb itérations de Newton | 252 | 175 | 180
Temps CPU | 2 min 42 s | 4 min 26 s | 4 min 37 s